## Slide 1: 百问网LVGL(v8)课程
2-2-6_基础对象的事件(events)
讲师：biubiu
韦东山·监制
https://github.com/lvgl/lvgl/blob/release/v8.1/src/core/lv_event.h
https://docs.lvgl.io/8.1/overview/event.html
http://lvgl.100ask.net/8.1/overview/event.html

## Slide 2
什么是事件？
当发生用户可能感兴趣的事情时，LVGL 中会触发事件，例如当一个对象：
被点击
滚动
数值改变
重绘
等等。。。

## Slide 3
添加事件
lv_obj_add_event_cb(obj, event_cb, event_code, user_data);
发送事件
lv_event_send(obj, event_cb, event_code, user_data);
删除事件
lv_obj_remove_event_cb(obj, event_cb);
lv_obj_remove_event_dsc(obj, event_dsc); //event_dsc 是 lv_obj_add_event_cb 返回的指针
https://docs.lvgl.io/8.1/overview/event.html
http://lvgl.100ask.net/8.1/overview/event.html

## Slide 4
事件类型(event_code)
输入设备事件(Input device events)
绘图事件(Drawing events)
其他事件(Special events)
特殊事件(Other events)
自定义事件(Custom events)
更全面的信息请查阅：
源码：lvgl/src/core/lv_event.h (lv_event_code_t)
开发文档：
英文：https://docs.lvgl.io/8.1/overview/event.html#event-codes
中文：http://lvgl.100ask.net/8.1/overview/event.html#event-codes
https://github.com/lvgl/lvgl/blob/release/v8.1/src/core/lv_event.h
https://docs.lvgl.io/8.1/overview/event.html#event-codes
http://lvgl.100ask.net/8.1/overview/event.html#event-codes

## Slide 5
事件回调函数的 lv_event_t 参数
事件回调函数只有一个参数，这个参数对我们的作为非常大，现在的版本提供这些功能：
static void my_event_cb(lv_event_t * event);
获取触发的事件代码： lv_event_code_t code = lv_event_get_code(e);
获取触发事件的对象： lv_obj_t * target = lv_event_get_target(e);
获取最初触发事件的对象(事件冒泡)： lv_obj_t * target = lv_event_get_current_target(e);
获取事件传递的用户数据： lv_event_get_user_data(e); 获取使用 lv_obj_add_event_cb 传递的用户数据 lv_event_get_param(e); 获取使用 lv_event_send 传递的用户数据

## Slide 6
一个事件回调函数可给多个对象使用
我们创建了一个事件处理函数之后是可以给不同的对象使用的。
一个对象可以使用多个事件回调函数
我们创建的对象可以绑定多个事件，比如一个事件是处理点击类型的事件，一个事件处理按下类型的事件等等。
其他
如果传入的用户数据不一样，一个对象可以绑定同一个事件回调函数多次，事件将按照添加的顺序调用。例如：
  lv_obj_add_event_cb(obj, my_clicked_event_cb, LV_EVENT_CLICKED, &num1);
  lv_obj_add_event_cb(obj, my_clicked_event_cb, LV_EVENT_CLICKED, &num2);

## Slide 7
事件冒泡
如果对象启用了 lv_obj_add_flag(obj, LV_OBJ_FLAG_EVENT_BUBBLE)，该对象的所有事件将会发送到该对象的父级。如果父级也启用了 LV_OBJ_FLAG_EVENT_BUBBLE，那么事件继续发送到他的父级，依此类推。
lv_event_get_target(e); 获取触发事件的当前对象。
lv_event_get_current_target(e); 获取事件冒泡的父对象。
https://docs.lvgl.io/8.1/widgets/core/checkbox.html#checkboxes-as-radio-buttons

## Slide 8: 感谢观看
祝学习顺利
https://github.com/lvgl/lvgl/blob/release/v8.1/src/core/lv_event.h
https://docs.lvgl.io/8.1/overview/event.html
http://lvgl.100ask.net/8.1/overview/event.html